## Slide 1: بینایی کامپیوتری
ارزیابی سیستم
حمیدرضا پوررضا

## Slide 2: مقدمه
آخرین گام در ساخت یک سیستم، ارزیابی آن است

## Slide 3: تعریف برخی اصطلاحات
Degrees of Freedom (DOF):
  این اصطلاح در سیستمهای ردیاب استفاده می‌شود و بنابه تعریف عبارتست از آزادي حرکت انتقالي يا دوراني به طوري که رديابي کامل در مسير حرکت صورت پذيرد.
Measurement Rate:
  تعداد اندازه‌گيري‌هاي معتبر در واحد زمان.
RMS Error:
  نمايشي از خطاي اندازه‌گیری که بر اساس ريشه دوم ميانگين حسابي توان‌هاي دوم مولفه‌هاي خطا مي‌باشد.
Resolution:
  رزلوشن كوچكترين گامي است كه مي‌توانيم در اندازه‌گيري يك پارامتر اندازه بگيريم يا بيان كنيم. به عنوان مثال اگر يك حرات‌سنج ديجيتال، درجه حرارت را بصورت مثلاً 21.3 درجه بيان كند، رزلوشن آن 0.1 درجه است. رزلوشن يك سيستم اندازه‌گيري ضرورتاً دقت قرائت نيست.

## Slide 4: تعریف برخی اصطلاحات
Precision (دقت):
  به اين معني است كه در اندازه‌گيريهاي متوالي از يك مقدار، چقدر مقادير اندازه‌گيري شده به هم نزديكند. اگر يك ساعت روزانه 15 ثانيه جلو برود، ولي اين اتفاق هر روز بيافتد، Accuracy اين ساعت كم است ولي Precision اين ساعت فوق‌العاده زياد است.
Bias:
  در شکل زیر Precision زياد ولي Accuracy كم است. باياس تفاوت بين ميانگين مقادير اندازه‌گيري شده با مقدار واقعي است. باياس زياد به معني كم بودن دقت است.

## Slide 5: تعریف برخی اصطلاحات
Accuracy (صحت):
  به اين معني است كه مقدار اندازه‌گيري شده چقدر به مقدار واقعي نزديك است. براي Accuracy بالا بايستي Precision زياد باشد ولي عكس اين امر ضرورت ندارد. بالا بودن واريانس مقادير اندازه‌گيري شده و باياس هر دو به معني Accuracy كم است. بنابراين مجموع مربع باياس و واريانس به عنوان ميزان Accuracy مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
Latency:
  زمان تاخير بين لحظه‌اي كه يك تغيير حاصل می‌شود تا زمانی که حس مي‌شود.

## Slide 6: تعریف برخی اصطلاحات
Accuracy در مقابل Precision
  Accuracy پایین و Precision پایین
  Accuracy کم و Precision بالا

## Slide 7: تعریف برخی اصطلاحات
Specificity و Sensitivity:
  این دو پارامتر کمیات آماری برای ارزیابی یک کلاس بند باینری است. Sensitivity که به نام نرخ Recall هم از آن نام می برند عبارتست از کسری از جوابهای مثبت است که به درستی تشخیص داده شده‌اند (مثلاً درصد افراد بیمار اعلام شده که بیماری را واقعا دارا هستند). در حالیکه Specificity عبارتست از کسری از جوابهای منفی است که به درستی تشخیص داده شده‌اند (مثلاً درصد افراد سالم اعلام شده که بیماری را واقعا ندارند).
  در بازیابی اطلاعات از دو پارامتر Precision و Recall استفاده می شود. در این حوزه برای استفاده از یک کمیت برای ارزیابی سیستم از F-measure که میانگین هارمونیک Precision و Recall است استفاده می شود:

## Slide 8: محاسبه‌ی معیارهای ارزیابی
برای یک کلاس بند باینری:
 |  | وضعیت واقعی | 
 |  | Positive | Negative
نتیجه کلاس بند | Positive | True Positive (TP) | False Positive (FP) (خطای نوع 1)
 | Negative | False Negative (FN) (خطای نوع 2) | True Negative (TN)

## Slide 9: محاسبه‌ی معیارهای ارزیابی
Sensitivity ، True Positive Rate ، Hit Rate یا Recall
TPR = TP / P = TP / (TP + FN)
False Positive Rate ، False Alarm Rate یا Fall-out
FPR = FP / N = FP / (FP + TN)
Accuracy
ACC = (TP + TN) / (P + N)
Specificity یا True Negative Rate
SPC = TN / N = TN / (FP + TN) = 1 − FPR
Positive Predictive Value یا Precision
PPV = TP / (TP + FP)

## Slide 10: محاسبه‌ی معیارهای ارزیابی
Negative Prediction Value
NPV = TN / (TN + FN)
False Discovery Rate
FDR = FP / (FP + TP)

## Slide 11: محاسبه‌ی معیارهای ارزیابی
Receiver Operating Characteristic (ROC):
  رسم Sensitivityیا TPR بر حسب False Positive Rate (FPR) (یا 1-Specificity) برای یک کلاس بند باینری
  ROC نمایش benefits (TPR) بر حسب Cost (FPR) است
  محور افقی و عمودی ROC بین صفر تا یک رسم می شود.
  بهترین نقطه در این فضا گوشه بالا سمت چپ است که به معنی Sensitivity با مقدار 100% و Specificity با مقدار 100% است.

## Slide 12: محاسبه‌ی معیارهای ارزیابی
ضریب کاپا (kappa coefficient)
  برای ارزیابی توافق بین دو نظردهنده (که می‏تواند یکی ماشین باشد) مورد استفاده قرار می‏گیرد.
  این ضریب از رابطه‏ زیر محاسبه می‏شود
  که در آن Pr(a) درصد توافق مشاهده شده بین نظردهنده‏ها و Pr(e) احتمال فرضی شانس توافق است. k=1 به معنی توافق کامل و k=0 به معنی عدم توافق است.
  فرض کنید که پرونده 50 مراجعه کننده به یک کلینیک توسط پزشک و ماشین مورد ارزیابی گرفته و در خصوص سالم و یا بیماربودن آنها اعلام نظر شده است. مایلیم ارزیابی میزان توافق بین نظر پزشک و ماشین را انجام دهیم. فرض کنید نتیجه ارزیابی بصورت جدول زیر باشد
 |  | نظر ماشین | 
 |  | سالم | بیمار
نظر پزشک | سالم | 20 | 5
 | بیمار | 10 | 15

## Slide 13: محاسبه‌ی معیارهای ارزیابی
ضریب کاپا (kappa coefficient)
  بدین ترتیب درصد توافق مشاهده شده عبارت خواهد بود از Pr(a)=(20+15)/50=0.7
  اما در مورد محاسبه Pr(e):
    پزشک در 50% موارد اعلام سلامت برای مراجعه کننده داشته
    در حالیکه ماشین در 60% موارد اعلام سلامت برای مراجعه کننده داشته است
    بنابراین احتمال اینکه بصورت اتفاقی هر دو نظر بر سلامت بدهند عبارتست از: 0.50*0.60=0.30 و احتمال اینکه به صورت اتفاقی هر دو نظر به بیماری بدهند عبارتست از 0.50*0.40=0.20. در این حال Pr(e)=0.30+0.20=0.50
  بدین ترتیب ضریب کاپا مقدار زیر خواهد بود:
در دو تقسیم‏بندی مختلف:
  مقدار ضریب کاپای کمتر از 0.4 به معنی توافق کم، بین 0.41 و 0.75 به معنی توافق نسبی مطلوب تا خوب و بیشتر از 0.76 به معنی توافق عالی است.
  مقدار ضریب کاپای کمتر از صفر به معنی هیچگونه توافق، بین 0 تا 0.2 به معنی توافق ناچیز، بین 0.21 تا 0.4 به معنی توافق نسبی، بین 0.41 تا 0.6 به معنی توافق متوسط، بین 0.61 تا 0.8 به معنی توافق قابل توجه و بین 0.81 تا 1 به معنی توافق عالی است
 |  | نظر ماشین | 
 |  | سالم | بیمار
نظر پزشک | سالم | 20 | 5
 | بیمار | 10 | 15

## Slide 14: محاسبه‌ی معیارهای ارزیابی
ضریب همبستگی اسپیرمن (Spearman correlation coefficient)
  برای ارزیابی رتبه‏بندی بکار می‏رود.
  برای n دیتای مرتب شده، این ضریب که با ρ نمایش داده می‏شود، بصورت زیر محاسبه می‏شود
  که در آن di فاصله‏ی رتبه بدست آمده تا رتبه واقعی برای داده iام است.

## Slide 15: محاسبه‌ی معیارهای ارزیابی
ماتریس درهم‏ریختگی (confusion matrix)
  این جدول در کاربردهای یادگیری ماشین کارایی الگوریتم را به رویت می‏رساند. هر ستون ماتریس بیان‏کننده پیش‏بینی قرارگیری در کلاس‏ها و هر سطر ماتریس بیان‏کننده قرارگیری واقعی در کلاس‏ها است. مثلا فرض کنید که یک سیستم بینایی ماشین برای تشخیص ارقام 0، 1 و 2 از هم نوشته شده است. به این سیستم 30 تصویر شامل این ارقام شامل 10 تصویر از 0، 12 تصویر از 1 و 8 تصویر از 2 داده شده و نتیجه بصورت زیر ارایه شده است:
 |  | کلاس پیش‏بینی شده |  | 
 |  | 0 | 1 | 2
کلاس واقعی | 0 | 9 | 0 | 1
 | 1 | 1 | 9 | 2
 | 2 | 0 | 1 | 7